## Slide 1
CURSO DE CONDUCCIÓN DEFENSIVA
El sistema LLLC de
conducción defensiva
Basado en el triángulo de seguridad 300 : 29 : 1
“Cree más tiempo, más espacio y menos sorpresas alrededor de su vehículo de trabajo.”
Clase de 90 minutos dirigida por un instructor • Instructor: ____________________

## Slide 2
ORIENTACIÓN
Agenda de hoy — 90 minutos
00:00–00:08
Bienvenida + experiencia de riesgo
Establecer expectativas e identificar riesgos
00:08–00:23
Riesgo + 300:29:1
Datos viales actuales; usar la proporción como modelo
00:23–00:58
Instrucción LLLC
Mirar adelante · Mirar alrededor · Dejar espacio · Comunicar
00:58–01:12
Escenarios con vehículo de trabajo
Aplicar los cuatro hábitos bajo presión
01:12–01:30
Cuestionario + revisión + compromiso
20 preguntas hasta 01:25 · revisión y compromiso hasta 01:30

## Slide 3
POR QUÉ CONDUCIMOS A LA DEFENSIVA
La realidad de la carretera
39,254
personas murieron en choques de tránsito en EE. UU. en 2024
29%
de las muertes estuvieron relacionadas con la velocidad (11,288)
8%
muertes por conducción distraída: 3,208; distracción en 8% de choques mortales
El factor humano, expresado correctamente: La conducta del conductor es el factor principal en la mayoría de los choques, pero un choque suele ser una cadena de fallas — carretera, vehículo, condiciones y decisiones — no un solo «error humano».
La física no perdona: A 60 mph recorre 88 pies por segundo. Leer un mensaje durante ~5 segundos a 55 mph equivale a recorrer un campo de fútbol con los ojos cerrados.
Fuentes: datos finales de NHTSA 2024 sobre muertes, velocidad y distracción. URL completas en las notas.
Notes: [Sources]
- https://www.nhtsa.gov/press-releases/traffic-deaths-2025-early-estimates-2024-annual
- https://www.nhtsa.gov/campaign/speeding-catches-up-with-you
- https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving
[/Sources]

## Slide 4
MÓDULO 1 — ESTADÍSTICAS DEL RIESGO
Triángulo de seguridad de Heinrich (300 : 29 : 1)
1
29
300
Incidente grave — muerte / lesión grave
Incidentes menores — choques, lesiones, daños materiales
Exposiciones y casi choques — velocidad, teléfono, poco espacio, retroceso apresurado
La exposición repetida al riesgo crea más oportunidades para un resultado grave. Identifique y reduzca la base antes de que lleguen las consecuencias.
Modelo ilustrativo para conversar, no fórmula de conducción. Vea la diapositiva 6.
Notes: [Sources]
- https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/niosh/research-rounds/resroundsv4n2.html
- https://stacks.cdc.gov/view/cdc/60726
[/Sources]

## Slide 5
MÓDULO 1 — LA TRAMPA MENTAL
“Siempre lo he hecho y nunca pasó nada”
LA TRAMPA («normalización de la desviación»)
• Repetir una conducta riesgosa sin resultado inmediato hace que parezca normal.
• «Sin choque» no significa «sin riesgo».
• Retroceder con prisa, usar el GPS en marcha y dejar poco espacio pueden volverse hábitos.
LA REALIDAD
• Un resultado seguro no demuestra que un método riesgoso sea seguro.
• Sustituya el hábito antes de que lleguen las consecuencias.
• Deténgase y estacione antes de usar un dispositivo o cambiar la ruta.

## Slide 6
MÓDULO 1 — COMPROBACIÓN HONESTA
¿Es el triángulo 100 % verdadero?
LO QUE ESTÁ RESPALDADO ✓
• Los eventos menores pueden revelar exposición repetida al riesgo.
• En la base, los equipos pueden detectar y reducir hábitos.
• Use el triángulo para organizar el riesgo, no para predecir resultados.
LO QUE SE DEBATE ⚠
• Las cifras exactas no son una ley de conducción.
• Los eventos graves no siempre comparten las mismas causas.
• La seguridad es compartida: conductores, horarios, vehículos, vías y reglas del lugar.
Enseñe el modelo con honestidad: la exposición repetida es una advertencia útil, no una promesa de que un evento causará otro.
Fuentes: investigación de CDC/NIOSH y guía del Sistema Seguro del DOT de EE. UU. URL en las notas.
Notes: [Sources]
- https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/niosh/research-rounds/resroundsv4n2.html
- https://stacks.cdc.gov/view/cdc/60726
- https://www.transportation.gov/safe-system-approach
[/Sources]

## Slide 7
MÓDULO 2 — EL PLAN DE ACCIÓN
Sistema LLLC de conducción defensiva
L
MIRE ADELANTE
Mire lejos en la carretera, no al parachoques
L
MIRE ALREDEDOR
Mantenga la mirada en movimiento; revise los espejos
L
DEJE ESPACIO
Mantenga espacio libre en los seis lados
C
COMUNIQUE
Avise con anticipación lo que hará
LLLC™ es un método de seguridad vial de AvatarFleet, usado en camiones y autobuses. Casi todo hábito seguro encaja en estos cuatro pasos.
Notes: [Sources]
- https://www.avatarfleet.com/lllc
[/Sources]

## Slide 8
PILAR 1
Mirar adelante — Observe unos 15 segundos
Mantenga la mirada unos 15 segundos hacia adelante. En ciudad, son 1–2 cuadras; en autopista, cerca de un cuarto de milla. Mire a través del tráfico, no solo al parachoques.
CÓMO MEDIR 15 SEGUNDOS
1. Elija un punto fijo adelante (señal, puente).
2. Cuente «mil uno, mil dos…».
3. Si su vehículo llega antes de 15, mire más lejos.
Meta: anticipar semáforos, luces de freno, cierres y peatones para reaccionar con suavidad, sin frenar de pánico.
Notes: [Sources]
- https://www.avatarfleet.com/blog/safety-tips-to-prevent-bus-driver-accidents
- https://www.fmcsa.dot.gov/ourroads/tips-truck-and-bus-drivers
[/Sources]

## Slide 9
PILAR 2
Mirar alrededor — Mantenga la mirada en movimiento
Fijar la vista demasiado tiempo causa desconexión («hipnosis de carretera») y deja de notar lo que ocurre a los lados, sobre todo a mayor velocidad. Mantenga la mirada en movimiento.
RUTINA DE BARRIDO VISUAL
• Cada 2–3 segundos: enfoque otro punto relevante.
• Cada 5–8 segundos: mire los espejos.
• En intersecciones: mire izquierda–derecha–izquierda, incluso con luz verde.
• Antes de cambiar de carril: verifique el punto ciego; mire sobre el hombro si el vehículo y la política lo permiten.
Notes: [Sources]
- https://www.avatarfleet.com/blog/safety-tips-to-prevent-bus-driver-accidents
- https://www.fmcsa.dot.gov/ourroads/tips-truck-and-bus-drivers
[/Sources]

## Slide 10
PILAR 3
Dejar espacio — Proteja los seis lados
SU VEHÍCULO LABORAL
ADELANTE
distancia / frenado
ATRÁS
vehículo pegado / retroceso
IZQUIERDA
espejos / ciclistas
DERECHA
bordillos / peatones
ARRIBA
techo / ramas
ABAJO
baches / residuos
Distancia de seguimiento: 3 segundos es el mínimo del cuestionario en buenas condiciones. Añada tiempo por lluvia, oscuridad, tráfico, neumáticos, carga y política de la empresa.
AvatarFleet LLLC enseña a proteger los seis lados: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo.
Notes: [Sources]
- https://www.avatarfleet.com/blog/safety-tips-to-prevent-bus-driver-accidents
- https://www.fmcsa.dot.gov/ourroads/tips-truck-and-bus-drivers
[/Sources]

## Slide 11
PILAR 3 (CONT.)
Dejar espacio — Paradas y vías de escape
Al detenerse detrás de otro vehículo, deje espacio para ver sus neumáticos traseros tocar el pavimento. Si no los ve, está demasiado cerca.
POR QUÉ IMPORTA
• Espacio para rodearlo si se avería.
• Amortiguación para que un golpe trasero no lo empuje al vehículo de adelante.
• Si lo siguen muy cerca, nunca frene para intimidar. Aumente SU espacio delantero.
• Evite conducir en grupos; conserve un lado libre para escapar.
Un vehículo de trabajo cargado suele necesitar más espacio. Asegure la carga y conserve un lado libre para escapar.
Notes: [Sources]
- https://www.avatarfleet.com/blog/safety-tips-to-prevent-bus-driver-accidents
- https://www.fmcsa.dot.gov/ourroads/tips-truck-and-bus-drivers
[/Sources]

## Slide 12
PILAR 4
Comunicar — Comparta sus intenciones
Haga predecible el vehículo de trabajo. Una señal que empieza durante el giro informa, pero no advierte. Comuníquese antes de cambiar velocidad, dirección o posición; nunca suponga que lo vieron.
CANALES DE COMUNICACIÓN
• Active la señal 3–5 veces antes de actuar; cumpla la ley y la política si exigen más.
• Toque el freno temprano cuando el tráfico reduzca velocidad.
• Use un toque breve de bocina para alertar, no por enojo.
• Confirme contacto visual; atienda despacho o ruta solo después de estacionar.
Guía: señales de comunicación AvatarFleet LLLC; cumpla la ley estatal y la política. URL en las notas.
Notes: [Sources]
- https://www.avatarfleet.com/blog/safety-tips-to-prevent-bus-driver-accidents
- https://www.fmcsa.dot.gov/ourroads/tips-truck-and-bus-drivers
[/Sources]

## Slide 13
MÓDULO 3 — CASO PRÁCTICO A
Reducción de velocidad en carretera mojada
EL DESAFÍO
• Vehículo de trabajo cargado a 60 mph bajo lluvia intensa.
• Camión justo adelante.
• Vehículo muy cerca atrás.
• Auto en el punto ciego izquierdo.
• Luces de emergencia a un cuarto de milla.
SOLUCIÓN LLLC
• Mirar adelante: detecte pronto las luces de emergencia y el tráfico lento.
• Mirar alrededor: vigile al vehículo pegado y al del punto ciego.
• Dejar espacio: desacelere pronto, amplíe la distancia y evite cambios bruscos.
• Comunicar: muestre las luces de freno temprano; use las de emergencia cuando corresponda.

## Slide 14
MÓDULO 3 — CASO PRÁCTICO B
Salida bloqueada del lugar de trabajo
EL DESAFÍO
• Vehículo de trabajo sale por una entrada estrecha.
• Camión estacionado bloquea la vista derecha.
• Peatones usan la acera.
• Las herramientas se cargaron con prisa.
SOLUCIÓN LLLC
• Mirar adelante: reconozca la vista bloqueada antes de la acera.
• Mirar alrededor: pare, mire izquierda–derecha–izquierda, revise espejos y verifique el ruido de la carga.
• Dejar espacio: avance solo hasta obtener visibilidad; proteja techo y lados.
• Comunicar: señalice, use un toque breve de bocina si hace falta y confirme contacto visual.

## Slide 15
COMPROMISO
Compromiso del conductor seguro
“Reduciré los pequeños hábitos de riesgo al volante. Miraré adelante, miraré alrededor, dejaré espacio y me comunicaré.”
• Observaré unos 15 segundos hacia adelante y mantendré la mirada en movimiento.
• Protegeré espacio en los seis lados de mi vehículo de trabajo.
• Me detendré y verificaré antes de retroceder con visibilidad limitada.
• Señalizaré temprano y atenderé comunicaciones solo estacionado.
• Informaré vehículos, horarios, cargas o condiciones inseguras del lugar.
Lean juntos el compromiso y adopten el hábito alternativo más seguro.

## Slide 16
APÉNDICE
Fuentes y vigencia de los datos
DATOS DE CHOQUES — NHTSA 2024 FINALES
• 39,254 personas murieron en choques de tránsito en EE. UU.
• Velocidad: 11,288 muertes; 29 % del total.
• Distracción: 3,208 muertes; presente en 8 % de choques mortales.
• Actualice cada año las cifras finales de NHTSA.
GUÍA Y LÍMITES
• El triángulo 300:29:1 es ilustrativo, no una fórmula de conducción.
• AvatarFleet enseña LLLC: mirar adelante, mirar alrededor, dejar espacio y comunicar.
• La responsabilidad por la seguridad se comparte entre conductores y sistema de trabajo.
• Cumpla la política de flota, la ley estatal y los límites del fabricante cuando sean más estrictos.
Fuentes: NHTSA 2024; CDC/NIOSH; DOT de EE. UU.; AvatarFleet. URL completas en las notas.
Notes: [Sources]
- https://www.nhtsa.gov/press-releases/traffic-deaths-2025-early-estimates-2024-annual
- https://www.nhtsa.gov/campaign/speeding-catches-up-with-you
- https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving
- https://www.avatarfleet.com/lllc
- https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/niosh/research-rounds/resroundsv4n2.html
- https://www.transportation.gov/safe-system-approach
[/Sources]